## Slide 1
ПЛАТФОРМА СТРОЙИНТЕЛ
ИИ-анализ проектной документации
Объект: «Газификация д. Анашкино»
Одинцовский г.о. Московской области
Для: АО «Мособлгаз»
Март 2026
ООО «ИТ СТРОЙИНТЕЛ» | Роспатент №2026611149

## Slide 2
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
4 раздела проектной документации ПД-11.2024 | ООО «Газстрой»
ПЗ
404 КБ
Пояснительная записка
ТКР
100 КБ
Технологические решения
ПОС
64 КБ
Организация строительства
ППО
89 КБ
Полоса отвода
Общий объём: ~660 КБ (13 PDF → Markdown, ~650 страниц)
Автоклассификация по ПП РФ №87 — автоматически

## Slide 3
КАК ИИ АНАЛИЗИРУЕТ ПД
1
Загрузка и парсинг
PDF/DWG → текст, таблицы, чертежи
2
Извлечение сущностей
Трубы, объёмы, ГОСТы, пикетаж, материалы
3
Нормоконтроль
Перекрёстная проверка разделов ПД
4
ВОР
53 позиции, 9 разделов, привязка к ПД
5
Смета
ФЕР/ТЕР + индексы Минстроя → текущие цены
6
Трассировка
Каждая строка сметы → источник в ПД

## Slide 4
ЧТО НАШЁЛ ИИ
2 202,5 м
Общая длина газопровода
P ≤ 0,3 МПа
Среднее давление
79
Потребителей
28 позиций
Спецификация материалов
Способы прокладки: Открытый: 862,5 м (39%) ГНБ: 1 383,0 м (60%) — 25 переходов Прокол: 15,5 м (1%) Земляные работы: Механизированная разработка: 1 255 м³ Ручная: 33 м³ Техника: 22 наименования, 31 единица Персонал: 30 чел. (макс. смена)

## Slide 5
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
53 позиции | 9 разделов | Привязка к ПД
1.
Подготовительные работы
5 поз.
2.
Земляные работы
7 поз.
3.
Монтаж — открытый способ
11 поз.
4.
Монтаж — ГНБ и прокол
5 поз.
5.
Отключающие устройства
7 поз.
6.
Засыпка
5 поз.
7.
Испытания
3 поз.
8.
Восстановление покрытий
7 поз.
9.
Рекультивация
3 поз.
Каждая позиция → ссылка на конкретный раздел ПД

## Slide 6
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Базисно-индексный метод | ФЕР-2001 | Индексы Минстроя Q3 2025
ОЗП: 54,26
МР: 6,23
ЭМ: 15,70
ВСЕГО С НДС
~33,7 млн руб.
Точность: ±15-20% (стадия П)

## Slide 7
СКВОЗНАЯ ТРАССИРОВКА
ПД → ВОР → СМЕТА: каждая строка верифицируема
ТКР.СО поз.4
→
ВОР п.3.1
→
Смета п.13
«Труба ПЭ100
«Прокладка
ФЕР 24-02-031
SDR-17,6 d110×6,3
газопровода
64,24 руб./м
879 м»
861,5 м»
20 ключевых позиций с полной трассировкой в Excel
53 позиции сметы × 4 источника = 212 перекрёстных ссылок

## Slide 8
НОРМОКОНТРОЛЬ
6 расхождений найдено между разделами ПД
ВЫСОКАЯ
Футляры ГНБ: 7 компл. в спецификации vs 6 в таблице
СРЕДНЯЯ
Усилие ГНБ: 160,2 кН (ТКР) vs 200 кН (ПОС)
СРЕДНЯЯ
Длина перехода: 15,5 м (ПЗ) vs 13,0 м (ПОС)
НИЗКАЯ
Толщина стенки стали: 4,0 мм vs 5,0 мм
НИЗКАЯ
Пикетаж: разные обозначения между разделами
ИНФО
Срок ОУ: два параметра в одной таблице
ИИ находит ошибки, которые при ручной проверке можно пропустить

## Slide 9
СКОРОСТЬ: В 10-15 РАЗ БЫСТРЕЕ
Этап
ИИ
Вручную
Анализ ПД
~2 ч
2-3 дня
Извлечение объёмов
~1 ч
1-2 дня
Составление ВОР
~2 ч
2-3 дня
Составление сметы
~3 ч
3-5 дней
Нормоконтроль
Авто
1-2 дня
ИТОГО: ~8 часов vs 10-15 рабочих дней

## Slide 10
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
1
Верификация сметы в ГРАНД-Смете (ТЕР МО)
2
Пилотный проект: 2-3 объекта газификации (4-6 недель)
3
Полное внедрение платформы (4-6 месяцев)
ООО «ИТ СТРОЙИНТЕЛ»
info@stroyintel.com | +7 (917) 769-03-33
stroyintel.com | aistroyintel.ru
Роспатент №2026611149